Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «__» _______ 2019г.

№ _________________________

На разработку проекта «Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Энгельса»  в г. Камышлове Свердловской области»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Наименование проектируемого объекта | Комплексное благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Энгельса» в г. Камышлове Свердловской области |
| Местоположение объекта | Россия, Свердловская область, г. Камышлов, прилегающая территория к Покровскому собору по ул. Энгельса, 147а |
| Площадь объекта | Общая площадь – 6130,3м2 |
| Основание для проектирования | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа на 2017 – 2024 годы» |
| Заказчик | МКУ «ЦОДА КГО» в интересах и от имени администрации Камышловского городского округа. |
| Сроки оказания услуг | В течении 60 (шестидесяти) рабочих дней. |
| Вид работ | Разработка проектно-сметной документации |
| Исходные данные для выполнения проектно-изыскательских работ | Выписка из реестра собственности Камышловского городского округа от 09.07.2019г., реестровый № 34866. Топографическая съемка М 1: 1000 территории сквера по ул. Энгельса. |
| Границы разработки проекта | Границы благоустройства территории определить проектом (по согласованию с Заказчиком). |
| Стадийность проектирования | 1 Эскиз не менее 2 вариантов. 2. Визаулизация проекта 3. Проектно-сметная документация: Рабочая документация (РД) |
| Основные цели выполнения работ | Создание общественного центра притяжения в центральной части г. Камышлова, приятного места для комфортного отдыха, развлечения, общения, просвещения и досуга жителей города различных возрастных категорий, с учетом исторически значимого места основания города. |
| Законодательная, нормативная и правовая база | При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, Свердловской области и Камышловского городского округа, в том числе: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Свод правил, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820 «СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820); «СП 140.13330.2012. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»; Закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями); СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СниП 23-05-95* Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями); ГОСТ Р 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; СП 47.13330.2012 «СниП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 16.13330.2011 «СниП II-23-81* «Стальные конструкции»; СП 20.13330.2011 «СниП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; СП 22.13330.2011 «СниП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; СП 28.13330.2012 «СниП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СП 34.13330.2012 «СниП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; СП 45.13330.2012 «СниП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СниП 12-01-2004); СП 51.13330.2011 «СниП 23-03-2003 «Защита от шума»; СП 52.13330.2011 «СниП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СниП 35-01-2001); СП 63.13330.2012 «СниП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; СП 70.13330.2012 «СниП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 131.13330.2012 «СниП 23-01-99* «Строительная климатология». |
| Изыскательские работы, осуществляемые исполнителем | Выполнить и включить в состав отчетной документации инженерные изыскания: - инженерно-геодезические изыскания в М 1:500 с подземными коммуникациями - ведомость зеленых насаждений с характеристиками о состоянии в границах территории проектирования. При проведении изыскательских работ обязательный выезд представителя проектной организации на место проектирования! |
| Требования к проектным решениям | Проектные решения должны соответствовать государственной программе Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы» Общая тематика сквера – история основания г. Камышлов 1. Устройство дорожно-тротуарной сети с капитальным покрытием поверхности; 2. Озеленение - преимущественно из хвойных видов растений - выполнить в виде ограждения вокруг сквера и раздела на условные зоны для детей и взрослых. 3. Установка малых архитектурных форм - скамейки, урны, вазоны, арки и т. д. 4. Устройство организованного водоотвода с территории сквера и прилегающих территорий. - выполнить преимущественно из железобетонных лотков с возможностью очистки от мусора. 5. Площадки для игр детей и отдыха взрослых с мягким покрытием. - Игровая площадка должна быть выполнена в историческом стиле (в виде острога, крепости, замка и т. д.) 6. Предусмотреть реконструкцию существующих исторических объектов в сквере (памятные знаки основателю города и погибшим красноармейцам) 7. Устройство световой инсталляции в виде надписи КАМЫШЛОВ 1668 на крутом склоне. 8. Устройство капитальной лестницы на существующей тропинке для прямого выхода жителей на ул. Карла Маркса. 10. Устройство системы наружного освещения. - предусмотреть демонтаж существующей системы освещения. 11. Устройство видеонаблюдения с возможностью осмотра всех зон сквера и передачи данных через интернет. 12. Предусмотреть устройство летнего водопровода для полива зеленых насаждений: - Водопровод должен быть устроен в скрытых колодцах или приямках с возможностью подключения шланга для ручной поливки зеленых насаждений. - колодцы или приямки должны быть расположены с учетом охвата для полива радиусом не более 25 (двадцати пяти) метров и должны охватывать всю территорию аллеи. - предусмотреть установку на колодцы или приямки люков или крышек с системой запирания. - один из колодцев или приямков устроить с возможностью для хранения шлангов и инвентаря для ухода за зелеными насаждениями. Проектными решениями обеспечить: - возможность подъезда пожарной техники, машин скорой помощи и полиции к некапитальным объектам, площадкам для проведения культмассовых мероприятий и другим местам массового скопления людей. При этом проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн, при условии беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы населения). |
| Требования к проектным решениям по озеленению | Проектом предусмотреть: Мероприятия по очистке территории от сухостойных, аварийных, больных деревьев, зарослей кустарника, учесть затраты на корчевание пней деревьев и корневой системы кустарника; Посадку деревьев и кустарников с указанием и обоснованием посадочного ассортимента в соответствии с нормативными требованиями (преимущественно хвойных пород); Устройство клумб, вазонов и т. д. для дальнейшей посадки цветов; 4. Устройство газонов. |
| Требования к организации рельефа | Предусмотреть вертикальную планировку территории для обеспечения уклонов дорожно-тротуарной сети и организации отведения поверхностного стока талых и дождевых вод. |
| Требования к созданию беспрепятственной, доступной и безопасной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Проектом учесть мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии требованиями действующих нормам. |
| Требования к инженерным системам | Проектом предусмотреть: 1. Инженерные системы выполнить в соответствии с действующими нормами, с учетом архитектурно-планировочных решений, энергосберегающих мероприятий, прогрессивных технологических разработок, оборудования и материалов инженерных систем. 2. Энергоснабжение сквера выполнить с установкой нового электрического шкафа с двухтарифным прибором учета, установленного на границе проектируемого участка. 3. Замена существующей системы освещения на Энергосберегающее. 4. Устройство летнего водопровода для полива зеленых насаждений. 5 Предусмотреть возможность выноса или устройства в подземном варианте существующих воздушных коммуникаций. При невозможности выноса и или устройства в подземном исполнении учесть затраты на реконструкцию существующих воздушных линий на территории сквера с учетом вписания их в общую концепцию сквера. 6. Исполнитель самостоятельно проходит все согласования проектной документации с организациями эксплуатирующими подземные и надземные коммуникации находящиеся в зоне проектируемого объекта. 7. Технические условия и разрешения на подключение к инженерным сетям Исполнитель получает и согласовывает с ресурсоснабжающими организациями самостоятельно. |
| Требования к документации | 1. Визуализация объекта: Выполнить цветную 3D модель сквера с визуализацией не менее семи основных видовых точек объекта, после утверждения эскиза Заказчиком. 2. Рабочую документацию выполнить в составе: Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; Раздел 4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»: подраздел 4.1 «Наружное освещение»; подраздел 4.2 «Система электроснабжения»; подраздел 4.3 «Архитектурно-художественная подсветка». Раздел 5 «Проект организации строительства»; (В Проекте организации строительства указать срок проведения строительно-монтажных работ, а так же необходимый Перечень актов освидетельствования скрытых работ.); Раздел 6 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 7. «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения.» Раздел 8 « Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 9 «Сметная документация». |
| Требования к составу сметной документации | Сметную документацию разработать в базисном и текущем уровне цен, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 31/пр от 30.01.2014 г. «О введении в действие новых государственных сметных нормативов» (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 № 39/пр) и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 675/пр от 21.09.2015 г. Разработать сметную документацию в полном объеме с применением сметно-нормативной базы ТСНБ-2001. В сводном сметном расчете стоимости строительства учесть стоимость технических подключений и непредвиденные расходы. В сметной документации учесть затраты на авторский надзор. В сметной документации учесть затраты на технологические подключения. |
| 21.Дополнительные условия | Исполнитель после подписания контракта проводит инженерные изыскания и выполняет работы по разработке эскизного проекта Благоустройство Сквера. На этой стадии Исполнитель проходит согласование с Заказчиком. После получения согласования Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30% от суммы контракта и приступает к выполнению работ по составлению проектно – сметной документации. Все этапы работ проходят согласование с Заказчиком в том числе и применяемые материалы, эскизы решения малых архитектурных форм с вариантами решений по форме и цвету. По окончании работ Исполнитель проводит полное сопровождение проектно – сметной документации до получения положительного заключения ценовой экспертизы сметной стоимости (контракт на прохождение экспертизы заключает и оплачивает Заказчик.) Работы считаются законченными, когда Заказчик получает положительное заключение ценовой экспертизы, после чего Исполнитель передает Заказчику готовые результаты работ, исправленные в соответствии с замечаниями ценовой экспертизы ( оформленные в соответствии с п. 22 ТЗ) с сопроводительным письмом на имя директора по фактическому адресу местонахождения Муниципального заказчика. Подрядная организация должна являться членом саморегулируемой организации (СРО) в соответствии Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Подтверждающим документом является действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации, предоставленной не более чем за месяц до подачи заявки на участие в закупке и содержащей сведения о наличии у этого участника закупки права выполнять работы, являющиеся предметом закупки по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и об уровне ответственности члена СРО по обязательствам, по договорам такого рода по форме установленной Приказом №58 Ростехнадзора от 16.02.2017; Исполнитель согласовывает с Заказчикам все этапы работ. Ответственный представитель Исполнителя лично выезжает на место проектирования для производства замеров и согласования этапов работ, предварительно уведомив заказчика о времени выезда. |
| 22. Требования к результатам работ | Передать Заказчику в установленные сроки разработанную проектно-сметную документацию на бумажном и электронном носителе в 4-х (четырех) экземплярах: 4 (четыре) экземпляра стадии «РД», один экземпляр на электронном носителе в форматах – чертежи *.pdf и в редактируемом формате *.dwg (AutoCAD), текстовые документы в редактируемом формате и .pdf, сметные расчеты *.xlsx(*.xls). |

Составил:     Техник-строитель___________________                     Казанцев И. С.

Согласовано:

Согласовано: